Wrocław, dn. 24.11.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2

Dotyczy: 2017/HL/15 - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pn. NABYCIE TABLETKARKI LABORATORYJNEJ WIELOZASYPOWEJ, JEDNOSTEMPLOWEJ

Nazwa zadania: Zakup urządzeń do Laboratorium Technologicznego

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji procesowej w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w postaci wspomagania komputerowego interpretacji danych analitycznych i procesowych w celu definiowana przestrzeni projektowej w toku prac B+R nad nowymi produktami poprzez zakup specjalistycznej aparatury i oprogramowania

W imieniu PPF Hasco-Lek S.A. jako Zamawiającego w związku z pojawieniem się pytań dotyczących postępowania nr 2017/HL/15 niniejszym wyjaśniamy:

PYTANIE nr 1:

W zapytaniu ofertowym na tabletkarkę laboratoryjną występuję poniższy zapis w punkcie 20 wymagań ( 2017/HL/15):

„20    Wysokość jarzma:

- bieżący odczyt parametru

- ustawienie parametru w dopuszczalnym zakresie

- zapis”

Chciałbym się zapytać, co oznacza w tym zapytaniu "jarzmo"  i jaką ma mieć funkcję w tabletkarce.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1:

Parametr "Wysokość jarzma" określa odległość pomiędzy stemplami (górnym i dolnym) w momencie kompresji. Jest to jeden z podstawowych parametrów decydujących o sile kompresji i właściwościach otrzymanych tabletek.

PYTANIE nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie parametry mają być odczytywane i ustawiane. Prośba nasza jest spowodowana tym, że samo słowo parametry ma charakter ogólny i może dotyczyć wielu mierzalnych  cech fizycznych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 2:

Informacje na temat tego, które parametry mają być odczytywane i ustawiane ujęte są w Formularz ofertowym (Zał. 3) w tabeli „Arkusz zgodności ze specyfikacją” w punktach 16, 17, 18, 19, 20:

| 16 | Głębokość napełniania: - bieżący odczyt parametru - ustawienie parametru w dopuszczalnym zakresie - zapis |
| --- | --- |
| 17 | Siła nacisku: - bieżący odczyt parametru [kN] - zapis |
| 18 | Wydajność pracy urządzenia: - bieżący odczyt parametru (wyrażony w liczbie tabletek/jednostkę czasu) |
| 19 | Siła wyrzutu tabletki: - bieżący odczyt parametru [kN] - zapis |
| 20 | Wysokość jarzma: - bieżący odczyt parametru - ustawienie parametru w dopuszczalnym zakresie - zapis |

PYTANIE nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na przetarg w formie elektronicznej na adres mailowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 3:

W punkcie 9 Zapytania Ofertowego opisano sposób przygotowania oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentów składających się na ofertę w formie elektronicznej na adres mailowy.